| 华威驰乐牌SGZ5160TXCZZ5T5型吸尘车 |
| --- |
| 产品号 | ZLYPY53S033 | 批次 | 285 |
| 产品ID | R8190588 | 发布日期 | 20160707 |
| 生产地址 | 随州市交通大道1128号 | 目录序号 | (十七)16 |
| 总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 10350,10850,11500 |
| 额定质量(kg) | 5455,5520,4955,5020,4305,4370 | 底盘型号 | ZZ1167K501GE1 |
| 额定载客(含驾驶员) |  | 驾驶室准乘人数 | 3,2 |
| 接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬 | 1430/2040 |
| 外形尺寸(mm) | 7970， 8170， 8470X2500X3150 | 货厢尺寸(mm) | XX |
| 挂车总质量(kg) |  | 轴荷 | 6000/10000 |
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 101 |
| 车辆识别代码 |  |  |  |
| 轮胎规格 | 10.00R20， 10.00-20， 9.00R20， 275/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
| 前轮距 | 1930,1960,2045 | 后轮距 | 1800,1860,1860 |
| 轴距 | 4500， 4700， 5000 | 弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 4580 6870 6870 | 118 132 151 151 176 |
| 其它 | 1.ABS为底盘自带， 型号和生产厂家随底盘； 2.侧防护装置， 材料:Q235， 连接方式:螺栓连接； 后下部防护装置， 材料:Q235， 连接方式:螺栓连接， 断面尺寸(mm):245×30， 离地高度(mm):410； 3. 选装弧形箱体， 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪； 厢体侧面前部选装平面结构， 选装中置扫刷， 后门选装手持吸管接口. |  |  |
| 产品报价 |  |  |  |
| 联系人 | 李芸经理 | 邮箱 | hbhwal@qq.com |
| 联系电话 | 0722-3803333 | 传真 | 0722-3247666 |
| 企业名称 | 中国重汽集团-湖北华威奥力环卫汽车有限公司 | 企业网址 | http://www.hbalqc.com |